## Slide 1: Recap Ultrasonic sensor/FreeMaster
Carlo Schuler
Andreas Walker

## Slide 2: HC-SR04 Sensor
VCC/Trig = 5V
Echo = 3.3V (Spannungsteiler)

## Slide 3: HC-SR04 Zeitdiagramm

## Slide 4: Zustandsdiagramm

## Slide 5: Zeit- und Zustandsdiagramm

## Slide 6: Echozeit -> Abstand
Echo -> Schallgeschwindigkeit
        Abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdichte
        (ca. 340 m/s)
-> 58 us/cm -> Weg hin und zurück
-> 29 us/cm

## Slide 8: FreeMaster
Betrachtung globaler Variablen in Echtzeit
Ändern von Variablen über Hostprogramm

## Slide 9: Architektur

## Slide 10: Konfiguration FreeMaster
Freemaster Komponente hinzufügen
UART in Shell Komponente disablen,
in Shell_Init StdIO anpassen

## Slide 11
3. Shell.c anpassen

## Slide 12
4. FreeMaster mit FRDM verbinden
4. Application.c