## Slide 1: RTOS
Studer Simon
Soltermann Sven

## Slide 2: Für was ein RTOS?
RTOS ist ein Real Time Operating System
Es vereinfacht die Synchronisation, und somit auch die Skalier- und Erweiterbarkeit
Es stellt OS Funktionalitäten zur Verfügung
  Mutexes / Semaphores
  Scheduling / Context Switches

## Slide 3: Hardwareabstraktion
Die Hardware Abstraktion ist in einem Realtime OS weniger ausgeprägt als in einem «normalen» Betriebssystem.
Je nach RT-OS, werden sämtliche Interrups vom Kernel abgefangen und dispatcht. In FreeRTOS ist dies nicht der Fall.

## Slide 4: Scheduling
Wieso scheduling?
Varianten
  Preemptive
    OS stellt sicher, dass jeder Task / Prozess / Thread die CPU erhält
    Vorteil: Einfacher; Nachteil: Etwas mehr overhead
  Non-Preemptive
    Jeder Prozess ist selber dafür verantwortlich, dass er die Kontrolle ans OS zurückgibt.
    Vorteil: Schlank; Nachteil: Wenn ein Prozess hängt, hängt alles.
Notes: Um die CPU Usage zu maximieren zwischen verschiedenen Tasks, und die «Time Halted» zu minimieren.

## Slide 5: States eines Tasks

## Slide 6: Shell
Studer Simon
Soltermann Sven

## Slide 7: Was ist eine Shell?
Eine Shell bietet ein textbasiertes Interface um mit einer Maschine zu kommunizieren.
Wir verwenden den Shell Component von Processor Expert.

## Slide 8: Channels
Eine Shell hat normalerweise 3 Channels
  StdIn
  StdOut
  StdErr
StdIn liest die eingegebenen Commands
StdOut ist die Standardausgabe
StdErr wird benutzt um Fehlermeldungen auszugeben

## Slide 9: USB
Host-Device basiert.
Jedes USB Gerät hat eine oder mehrere Klassen.
Es gibt verschiedene Standardklassen welche auf den meisten aktuellen OS keinen Treiber mehr brauchen
  CDC (Communication Device Class  Virtual COM Port)
  HID (Human Interface Device  Maus, Tastatur)
  MSD (Mass Storage Device  USB-Stick)

## Slide 10: Fragen
Vorteil eines RTOSs?
Was ist der Unterschied zwischen preemptivem und non-preemptiven Scheduling?
Was sind die Standardchannels einer Shell?
Welche Zustände kann ein Thread/Task haben?
Was bedeutet HAL?
Notes: Vorteil eines RTOSs:
- Hardware Abstraktion, Scheduling, Semaphores, ..
Unterschied preemptive / non-preemptive:
Pre: OS entscheided, wie viel Zeit auf der CPU ein Task erhält
Non-Pre: Task muss die CPU freiwillig abgebenen.
Standardchannels:
StdIn, StdOut, StdErr
Zustände eines Tasks:
Run, Ready, Wait, Idle
Was bedeutet HAL?
- Hardware Abstraktion Layer